## Slide 1: An approach for continuous painting detection and room prediction
Thomas Aelbrecht | Andreas De Witte | Jochen Laroy | Pieter-Jan Philips | Gillis Werrebrouck
Source: https://visit.gent.be/nl/zien-doen/museum-voor-schone-kunsten-msk
Notes: Jochen

## Slide 2: Content
              02/06/2020
DETECTION
MATCHING
HIDDEN
MARCOV
MODEL
DEMO
Notes: Jochen

## Slide 3: SETUP
02/06/2020
Notes: Jochen
Databank:
Draait in Docker
MongoDB
NodeJS die datadump importeert bij start van de Docker containers
Code: Python + Cython voor computational intensieve onderdelen

## Slide 4: Detection
02/06/2020
Semi-supervised algorithm
Notes: Jochen
Algoritme:
Doel: zoveel mogelijk details kwijt geraken + zo snel mogelijk databank te vullen met painting-informatie
verkleinen - vergroten
naar grijswaarden
dilate (kernel 21x21)
erode (kernel 21x21)
median blur
Canny
dilate (kernel 9x9)
contours zoeken
enkel contours met ratio 1:10 overhouden (horizontaal & verticaal)
Problemen
Contours zijn niet accuraat genoeg → elk schilderij heeft aanpassingen nodig
Soms kader wel inbegrepen, soms niet
Geen rekening met schilderijen onder een hoek bekeken

## Slide 5: Detection
02/06/2020
    Mean shift segmentation filter
Flood fill (keep largest mask)
Invert + erode
Median blur
Canny (with Otsu treshold)
Close lines
Find contours
Unsupervised algorithm
Notes: Gillis

## Slide 6
02/06/2020
mean shift segmentation filtering
1
Notes: Gillis

## Slide 7
02/06/2020
flood fill
2
Notes: Gillis

## Slide 8
02/06/2020
invert + erode
3
Notes: Gillis

## Slide 9
02/06/2020
median blur, Canny & close lines
4, 5 & 6
Notes: Gillis

## Slide 10
02/06/2020
find contours
7
Notes: Gillis

## Slide 11
02/06/2020
samples
Notes: Gillis

## Slide 12: detection
02/06/2020
Detection accuracy ranges for the dataset
Notes: Gillis

## Slide 13: Detection
02/06/2020
Average room detection accuracy
Notes: Gillis
Average bounding box accuracy: 81,30%

## Slide 14: Detection
02/06/2020
False negatives and false positives per room
Notes: Gillis

## Slide 15: Matching
02/06/2020
Ideas
ORB
Line segments
Histograms
(block & full image)
Local Binary Patterns
Notes: Pieter-Jan
Eerste ideeën:
ORB keypoints
Line segments: lijnen, meer bepaald textuur, detecteren en o.b.v. de verschillen determineren welk schilderij bekeken wordt
➡️ beide zijn te traag om in realtime te gebruiken, werken niet naar behoren en veel opslag nodig in databank
Histogrammen bekomen op diverse manieren ➡️ berekeningen zijn relatief snel

## Slide 16: Matching
02/06/2020
Final choice
Based on histograms of:
Full image
Image divided in 16 blocks
Image’s LBP
Notes: Pieter-Jan
De uiteindelijke voorkeur ging uit naar histogrammen van de volledige afbeelding, van de afbeelding verdeeld in 16 blokken en van het Local Binary Pattern van de afbeelding.
Het verschil tussen de histogrammen van een gedetecteerd schilderij en alle gekende schilderijen wordt gecombineerd met aparte gewichten per type histogram. Dit geeft een kans per schilderij waarvan enkel deze boven een threshold overgehouden worden.

## Slide 17: Matching
02/06/2020
Correct and incorrect painting predictions per room
Notes: Pieter-Jan
In deze grafiek valt op te merken dat zeer weinig foutieve voorspellingen worden gemaakt in de gekregen dataset. Het valt ook op dat kamer 15, 19 en S enorm boven de rest uitsteken, dit komt omdat de foto’s uit deze kamers veel schilderijen bevatten. Deze kamers beïnvloeden vaak de voorspellingen tijdens de video, meer hierover tijdens de demo.
Resultaten:
835/836 schilderijen (uit db) werden uniek gematched met een average matching probability van 92,24%
In combinatie met detectie-algoritme: 702/762 schilderijen correct gematched
Testset: 158/338 schilderijen correct gematched

## Slide 18: Hidden Markov Model
02/06/2020
[ “19” , 0.456 ]
[ “3” , 0.061 ]
[ “19” , 0.320 ]
[ “J” , 0.106 ]
[ “19” , 0.764 ]
[ ROOM : “19” ]
HIDDEN MARKOV
Notes: Andreas
Uit de matching verkrijgen we een hoop kansen die een bepaald schilderij linken aan een kamer. Wij hebben een alternatief Hidden Markov Model uitgedokterd met een geschiedenis van waarnemingen. Dit model aggregeert de verkregen kansen per kamer om vervolgens o.b.v. de mogelijke kamers een voorspelling te maken. De mogelijke kamers in ons model bestaan uit de huidige kamer en zijn directe buren. Uiteindelijk wordt de kamer met de hoogste kans als voorspelling genomen. Indien deze voorspelling mogelijk is en dus geen teleportatie veroorzaakt, wordt de voorspelling aan de geschiedenis toegevoegd. Indien de geschiedenis groot genoeg is, wordt de meest voorkomende kamer genomen als voorspelling. Deze geschiedenis is een circulaire buffer van een vaste grootte.

## Slide 19: DEMO
02/06/2020
Process frames
Matching + webview
Guard
Queue
Pipe
Detection
Notes: Thomas
Alvorens over te gaan tot de effectieve demo, eerst kort uitleggen hoe onze oplossing ontwikkeld is met performantie in het achterhoofd. De grootste vertraging komt door de mean shift segmentation filter en werd opgelost door elk frame met een factor 5 te verkleinen voor de detectie. Nadien worden de resulterende punten voor elk gedetecteerd schilderij geschaald naar het frame van normale grootte.
Een tweede performantieverbetering werd bekomen door 3 kindprocessen te maken met elke een specifiek doel. Doel uitleggen!

## Slide 20: DEMO
02/06/2020
Process frames
Matching + webview
Guard
Queue
Pipe
Detection
Notes: Thomas
Stel één proces faalt, dan zal de guard dit merken en alle andere resources en processen afsluiten. Daarna sluit het zichzelf af.

## Slide 21: DEMO
02/06/2020
Notes: Thomas
DEMO TIME!